## Slide 1
Sketching with Hardware
03: Löten

## Slide 2
Lötkolben

## Slide 3
Lötkolbenständer

## Slide 4
Lötspitzenabstreifer

## Slide 5
Lötzinn

## Slide 6
Lötfett

## Slide 7
Entlötpumpe

## Slide 8
Sicherheitshinweise
Lötkolben wird heiß (über 300 °C)
  Metallteile nicht anfassen
  Nur im vorgesehenen Ständer abstellen
  Ausstecken, wenn nicht benötigt
Lötzinn enthält Blei (giftig!)
  Nach Verwendung Hände waschen
Lötdampf nicht direkt einatmen

## Slide 9
Vorbereitung
Platz machen
Werkzeug vorbereiten:
  Lötkolben + Ständer (noch nicht einstecken)
  Lötzinn
  Abstreifer
  Arbeitsunterlage
  Entlötpumpe
  Lötfett

## Slide 13
Einige Tipps
Größere Kontaktfläche → schnellere Hitzeübertragung
Viele Bauteile sind hitzeempfindlich
  → nicht zu lange erhitzen
Litze vorher verzinnen (Lötfett hilft dabei)
Lötkolben nach Verwendung säubern

## Slide 14
Gute und schlechte Lötstellen

## Slide 15
Live Demo...
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_EOD_explosion.jpg

## Slide 16
Tutorial 02 - Löten

## Slide 17
Aufgabe: Mini-Schaltkreis
LED, Taster, Widerstand, Kabel, Platine
Created with Fritzing

## Slide 18
Vorgehen
Layout vorher überlegen
Bauteil-Beine zurechtbiegen
Bauteil von kupferfreier Seite durchstecken
Auf Rückseite verlöten
Tipp: zuerst Widerstand und Kabel verlöten, da diese weniger hitzeempfindlich sind
→ Hitze kann die LED zerstören oder Plastik schelzen

## Slide 19
Testen der Schaltung
Durchgangsprüfung:
  Ist alles korrekt verbunden?
  Gibt es einen Kurzschluss?
Einstecken…
  Rotes Kabel an 5 V (+), Schwarzes Kabel an GND (-)
Falls es nicht geht: Troubleshooting
  Polarität der LED richtig?
  Richtigen Widerstand verwendet?
  Fließt überhaupt Strom?
  ...

## Slide 20
Lösung
Created with Fritzing