## Slide 1
Sketching with Hardware
06: Programmieren

## Slide 2
Den Arduino programmieren
Microcontroller sind in Sachen Rechenleistung und Speicher eingeschränkt
Programme werden in C oder C++ geschrieben
Einfache Anwendungsfälle → Simple Programme
Andere Patterns und Paradigmen als z.B. in Java

## Slide 3
Grundlegende Programmstruktur
// declare variables here
// the setup routine runs once on startup
void setup() {
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
}

## Slide 4
Arduinospezifische Funktionen
Funktion | Beschreibung
delay(int millis) | Hält das Programm für millis Millisekunden an
pinMode(int pin, int direction) | Definiert einen Pin als INPUT oder OUTPUT. Sollte während setup() aufgerufen werden.
digitalRead(int pin) | Liest den Wert eines Pins. Gibt HIGH (1) oder LOW (0) zurück.
analogRead(int pin) | Liest den Wert eines Analogpins (zwischen 0 und 255).
digitalWrite(int pin, int value) | Setzt einen Pin auf HIGH (5 V) oder LOW (0 V).
analogWrite(int pin, int value) | Setzt die Spannung an einem Pin auf einen Wert zwischen 0 (0 V) und 255 (5 V). Funktioniert nur mit Pins, die PWM unterstützen.
Serial.println(“Hello”) | Ausgabe über den Serial Monitor. Kann zum Debuggen verwendet werden. Serial.begin(9600) muss vorher aufgerufen worden sein.

## Slide 5
Nicht blockierender Code
Der Arduino kann nur einen Thread ausführen
Parallelisierung von Tasks schwierig
Die delay()-Funktion blockiert das gesamte Programm
delay() kann vermieden werden, indem ein Timer benutzt wird

## Slide 6
Einfacher Timer
int buttonPin = 5;
int ledPin = 13;
int ledState = LOW;
void loop() {
// blink the LED
if(ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
}
else {
ledState = LOW;
}
// turn off LED if button is not pressed
if(digitalRead(buttonPin) == LOW) {
ledState = LOW;
}
digitalWrite(ledPin, ledState);
delay(1000); // wait for a second
}
// ...
long lastMillis = 0;
void loop() {
// check time since last update
if(millis() - lastMillis >= 1000) {
lastMillis = millis();
if(ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
}
else {
ledState = LOW;
}
}
// turn off LED if button is not pressed
if(digitalRead(buttonPin) == LOW) {
ledState = LOW;
}
digitalWrite(ledPin, ledState);
}
blockierend
nicht blockierend

## Slide 7
Codestruktur
Arduino-Code ist oft simpel und sequentiell
Wird schnell unübersichtlich
Fehlersuche in Code und Hardware ist umständlich
Gut strukturierter Code ist leichter zu lesen und einfacher zu debuggen

## Slide 8
State Machine: Keksautomat
#define WAIT 1
#define ORDER 2
#define PAYMENT 3
#define DISPENSE 4
int state = WAIT;
int order;
// cookie dispenser functions
int getInput() { … }
int getOrder() { … }
void handlePayment(int product) { … }
void dispenseProduct(int product) { … }
void loop() {
switch(state) {
case WAIT:
if(getInput() != 0) state = ORDER;
else delay(1000);
break;
case ORDER:
order = getOrder();
state = PAYMENT;
break;
case PAYMENT:
handlePayment(order);
state = DISPENSE;
break;
case DISPENSE:
dispenseProduct(order);
state = WAIT;
break;
}

## Slide 9
Debug Levels
Die Arduino IDE hat keinen eingebauten Debugger
Serielle Ausgabe wird zum loggen des Programm-zustands verwendet
Mithilfe von Debug Levels kann man schnell den Detailgrad der Ausgaben anpassen
#define NONE 0
#define ERROR 1
#define WARN 2
#define DEBUG 3
#define ALL 4
#define DEBUG_LEVEL WARN
void loop() {
if(DEBUG_LEVEL >= WARN) {
Serial.println(“Warning!”);
}
}